Technické podmínky zadavatele

Zavádění C-ITS systému ve městě Brně

(realizace v rámci C-ROADS CZ DT2)

Příloha č. 2.2

Popis RSU lokalit

Předmluva

Tento dokument představuje Přílohu č. 2 Technické specifikace pro zavádění C-ITS systému ve městě Brně a obsahuje podrobné informace o všech lokalitách určených k umístění zařízení RSU (Road Side Unit, jednotka C-ITS). Příloha navazuje a rozšiřuje kapitoly 7.2.2 a 7.2.3 uvedené Technické specifikace.

Seznam lokalit pro úmístění RSU

| Číslo RSU lokality | Číslo křiž./ označení | Název lokality | Typ lokality |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.24 | Riviera (přechod) | SSZ |
| 2 | 2.04 | Vídeňská x Jihlavská | SSZ |
| 3 | 2.06 | Křížová x Poříčí | SSZ |
| 4 | 2.09 | Jihlavská x Bítešská (rampa) | SSZ |
| 5 | 2.18 | Poříčí x Heršpická | SSZ |
| 6 | 2.20 | Vídeňská x Vojtova | SSZ |
| 7 | 2.30 | Vídeňská x Celní (přejezd) | SSZ |
| 8 | 2.32 | Heršpická x areal CTP | SSZ |
| 9 | 2.33 | Heršpická x Jihlavská | SSZ |
| 10 | 2.37 | Heršpická x Bidláky | SSZ |
| 11 | 2.38 | Svážná x Jihlavská | SSZ |
| 12 | 2.40 | Vídeňská x Business Park | SSZ |
| 13 | 3.18 | Hněvkovského x Sokolova | SSZ |
| 14 | 3.19 | Hněvkovského x Kaštanová | SSZ |
| 15 | 3.21 | Černovické náb. x Černovická | SSZ |
| 16 | 4.16 | Jedovnická x Novolíšeňská | SSZ |
| 17 | 4.23 | Tržní x Hladíkova | SSZ |
| 18 | 4.25 | Černovická x rampa Olomouc. | SSZ |
| 19 | 4.26 | Černovická rampa x Olomoucká | SSZ |
| 20 | 4.45 | Ostravská x Olomoucká | SSZ |
| 21 | 5.08 | Svatoplukova xBubeníčkova | SSZ |
| 22 | 7.69 | Křižíkova x Sportovní | SSZ – VO |
| 23 | 8.12 | Hradecká x Královopolská | SSZ |
| 24 | 8.35 (8.61) | Veslařská x Kníničská | SSZ |
| 25 | 8.36 | Žabovřeská rampa x Korejská | SSZ |
| 26 | Bod 32 | Žabovřeská x Kníničská | VO |
| 27 | Bod 33 | Porgesova – MÚK | portál |
| 28 | Bod 34 | Porgesova – Lesná | portál |
| 29 | Bod 35 | Zvonařka x Dornych | VO |
| 30 | Bod 36 | Ostravská x Řípská (rampa) | VO |
| 31 | Bod 37 | Bítešská x Jemelkova | VO – portál |

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.24 | Riviera (přechod) | Cross RS-3 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o přechod pro chodce přes čtyřpruhovou komunikaci s ochranným ostrůvkem poblíž výjezdu z koupaliště Riviéra. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 1 nacházející se na jihozápadní straně komunikace.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.04 | Vídeňská x Jihlavská | Siemens C800 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o rozlehlou průsečnou světelně řízenou křižovatku dvou komunikací, z nichž na jedné (Vídeňská) je i tramvajový pás. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 4 nacházející se v severovýchodní části křižovatky u přechodu pro chodce přes Jihlavskou.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka), OK (optický kabel)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.06 | Křížová x Poříčí | Cross RS-4 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou průsečnou křižovatku s jedním tramvajovým pásem. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 3 nacházející se v severovýchodní části křižovatky.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka), OK (optický kabel)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.09 | Jihlavská x Bítešská (rampa) | Siemens C800 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou průsečnou křižovatku, kde do hlavní komunikace Jihlavská ústí komunikace Akademická a rampa ze směrově rozdělené komunikace Bítešská. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 4 nacházející se na severovýchodním směrovacím ostrůvku.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.18 | Poříčí x Heršpická | dle dodavatele |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou stykovou křižovatku. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 2 nacházející se na severní straně křižovatky v blízkosti řadiče SSZ.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka), OK (optický kabel)

Doplňující poznámka

Na této lokalitě proběhne v roce 2018 kompletní modernizace křižovatky v rámci projektu Dopravní telematika ve městě Brně. V rámci této modernizace proběhne výměna stávajícího řadiče Siemens MS za nový typ dle vybraného zhotovitele (např. Siemens C9xx, CROSS RS4). RSU se tedy bude připojovat k nově nainstalovanému řadiči, nikoliv k řadiči MS. Předpoklá se, že tato skutečnost bude známa na konci srpna 2018.

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.20 | Vídeňská x Vojtova | Cross RS-2 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou průsečnou křižovatku s tramvajovým pásem. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 1 nacházející se v severozápadní části křižovatky.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2.30 | Vídeňská x Celní (přejezd) | Cross RS-2 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o výjezd tramvajového pásu z komunikace Vídeňská, výjezd tramvají ze středu vozovky přes jízdní pás je řízen SSZ. Jednotka RSU bude umístěna na sloup SSZ č. 1 nacházející se na jižní straně tramvajového přejezdu.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

Připojení RSU bude zajištěno prostřednictvím veřejných mobilních sítí, a to v dedikované síti zadavatele s využitím separátní APN. SIM kartu a potřebné údaje pro nastavení poskytne zadavatel.

Doplňující poznámka

V průběhu realizace dodávky může zadavatel (v rámci projektu Dopravní telematika ve městě Brně) přistoupit ke komplexní rekonstrukci křižovatky na této lokalitě. Rekonstrukce může zahrnovat výměnu mechanických konstrukcí, pokládku nových kabelových vedení a stavební úpravy. V takovém případě bude dodavatel požádán o součinnost, např. může dojít k dočasnému vypnutí systému C-ITS nebo k deinstalaci RSU z existujícího stožáru SSZ a jeho opětovné instalaci na stožár nový.

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.32 | Heršpická x areal CTP | Siemens C800 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou stykovou křižovatku. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 8 nacházející se na jižním směrovacím ostrůvku.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2.33 | Heršpická x Jihlavská | Siemens C800 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou stykovou křižovatku. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 4 nacházející se na jižním směrovacím ostrůvku.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

Doplňující poznámka

V průběhu realizace dodávky může zadavatel (v rámci projektu Dopravní telematika ve městě Brně) přistoupit ke komplexní rekonstrukci křižovatky na této lokalitě. Rekonstrukce může zahrnovat výměnu mechanických konstrukcí, pokládku nových kabelových vedení a stavební úpravy. V takovém případě bude dodavatel požádán o součinnost, např. může dojít k dočasnému vypnutí systému C-ITS nebo k deinstalaci RSU z existujícího stožáru SSZ a jeho opětovné instalaci na stožár nový.

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.37 | Heršpická x Bidláky | Siemens C800 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou průsečnou křižovatku, kde není umožněn průjezd vozidel z vedlejší na vedlejší komunikaci (v podstatě dvě stykové křižovatky). Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 9 nacházející se na jihovýchodním směrovacím ostrůvku.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2.38 | Svážná x Jihlavská | Cross RS-2 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou průsečnou křižovatku, kde do hlavní komunikace Jihlavská ústí komunikace Svážná a rampa ze směrově rozdělené komunikace Bítešská. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 1 nacházející se na severním směrovacím ostrůvku.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2.40 | Vídeňská x Business Park | Cross RS-2 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou stykovou křižovatku. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 4 nacházející se v jihovýchodní části křižovatky.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3.18 | Hněvkovského x Sokolova | Siemens C900 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou průsečnou křižovatku. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 6 nacházející se na severním směrovacím ostrůvku.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka), OK (optický kabel)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3.19 | Hněvkovského x Kaštanová | Siemens C900 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o stykovou světelně řízenou křižovatku dvou komunikací. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 3 nacházející se na severozápadně od řadiče.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka), OK (optický kabel)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3.21 | Černovické náb. X Černovická | Siemens C800 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o stykovou světelně řízenou křižovatku dvou komunikací. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 1 nacházející se u řadiče křižovatky.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

Doplňující poznámka

V průběhu realizace dodávky může zadavatel (v rámci projektu Dopravní telematika ve městě Brně) přistoupit ke komplexní rekonstrukci křižovatky na této lokalitě. Rekonstrukce může zahrnovat výměnu mechanických konstrukcí, pokládku nových kabelových vedení a stavební úpravy. V takovém případě bude dodavatel požádán o součinnost, např. může dojít k dočasnému vypnutí systému C-ITS nebo k deinstalaci RSU z existujícího stožáru SSZ a jeho opětovné instalaci na stožár nový.

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.16 | Jedovnická x Novolíšeňská | Cross RS-2 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o standardní světelně řízenou křižovatku dvou komunikací. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 6 nacházející se u přechodu pro chodce přes ulici Jedovnická v jižní části křižovatky.

Propojení řadiče SSZ s RSU:

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

Připojení RSU bude zajištěno prostřednictvím veřejných mobilních sítí, a to v dedikované síti zadavatele s využitím separátní APN. SIM kartu a potřebné údaje pro nastavení poskytne zadavatel.

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4.23 | Tržní x Hladíkova | Siemens C800 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o standardní světelně řízenou křižovatku dvou komunikací. Jednotka RSU bude umístěna na sloup SSZ č. 4 nacházející se na dělícím pásu ulice Hladíkova. RSU je nutné umístit tak, aby bylo co nejvýše nad vozovkou, a přitom nebránilo výhledu kamery.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

Doplňující poznámka

V průběhu realizace dodávky může zadavatel (v rámci projektu Dopravní telematika ve městě Brně) přistoupit ke komplexní rekonstrukci křižovatky na této lokalitě. Rekonstrukce může zahrnovat výměnu mechanických konstrukcí, pokládku nových kabelových vedení a stavební úpravy. V takovém případě bude dodavatel požádán o součinnost, např. může dojít k dočasnému vypnutí systému C-ITS nebo k deinstalaci RSU z existujícího stožáru SSZ a jeho opětovné instalaci na stožár nový.

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.25 | Černovická x Olomoucká rampa | Siemens C800 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o stykovou světelně řízenou křižovatku dvou komunikací. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 3 nacházející se 3 metry of řadiče. RSU je nutno umístit tak, aby nebyla zastíněna dopravní značkou P4 - Dej přednost v jízdě!

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 4.26 | Černovická rampa x Olomoucká | Cross RS-4 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o standardní světelně řízenou křižovatku dvou komunikací. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 12 nacházející se v severozápadním rohu dělícího ostrůvku.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4.45 | Ostravská x Olomoucká | Siemens C800 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou křižovatku dvou komunikací. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 3 nacházející se na směrovacím ostrůvku v jižní části křižovatky.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka), OK (optický kabel)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5.08 | Svatoplukova x Bubeníčkova | Siemens C800 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o stykovou světelně řízenou křižovatku dvou komunikací. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 2 nacházející se na východní části křižovatky naproti ulici Bubeníčkova.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka), OK (optický kabel)

Doplňující poznámka

V průběhu realizace dodávky může zadavatel (v rámci projektu Dopravní telematika ve městě Brně) přistoupit ke komplexní rekonstrukci křižovatky na této lokalitě. Rekonstrukce může zahrnovat výměnu mechanických konstrukcí, pokládku nových kabelových vedení a stavební úpravy. V takovém případě bude dodavatel požádán o součinnost, např. může dojít k dočasnému vypnutí systému C-ITS nebo k deinstalaci RSU z existujícího stožáru SSZ a jeho opětovné instalaci na stožár nový.

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 7.69 | Křižíkova x Sportovní | Cross RS-2 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou mimoúrovňovou křižovatku, tvořenou jednou stykovou a jednou průsečnou křižovatkou (komunikace Křižíkova a rampy z komunikace Sportovní). Jednotka RSU bude umístěna na sloup VO nacházející se na jihozápadní straně mostní konstrukce. Pokud by nebylo možné využití sloupu VO, alternativní umístění RSU je na výložník SSZ č. 12, nacházející se na jihovýchodní straně mostní konstrukce.

Propojení řadiče SSZ s RSU

Varianta RSU na sloupu VO – RSU na sloupu VO bude připojeno k řadiči SSZ nadzemním vedením (převěs).

Varianta RSU na sloupu SSZ - k dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 8.12 | Hradecká x Královopolská | Cross RS-3 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou průsečnou křižovatku, kde se na komunikaci Královopolská napojují dvě rampy z komunikace Hradecká, která se po dvou mostních objektech s Královopolskou mimoúrovňově kříží. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 1, nacházející se na severní rampě z Hradecké. Sloup SSZ je nutné zvýšit o několik metrů tak, aby bylo možné umístit jednu anténu do dostatečné výšky nad úroveň mostních konstrukcí, aby mohl být signál přijímán vozidly pohybujícími se po Hradecké. Druhá anténa bude umístěna naopak do menší výšky, aby vysílání vozidlům na Královopolské nebylo cloněno mostními objekty.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 8.35 (8.61) | Veslařská x Kníničská | Cross RS-4 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o standardní světelně řízenou stykovou křižovatku a světelně řízený přechod pro chodce vzdálený od křižovatky zhruba 160 m. Obě lokality jsou řízeny jedním společným řadičem. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 4 (výložník je propojený i s č. 5) na přechodu pro chodce přes Kníničskou.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

Připojení RSU bude zajištěno prostřednictvím veřejných mobilních sítí, a to v dedikované síti zadavatele s využitím separátní APN. SIM kartu a potřebné údaje pro nastavení poskytne zadavatel.

| Číslo RSU lokality | Číslo křižovatky | Název lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 8.36 | Žabovřeská rampa x Korejská | Cross RS-3 |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o světelně řízenou stykovou křižovatku komunikace Korejská a rampy komunikace Žabovřeská. Žabovřeská a Korejská se křižují mimoúrovnově, Kojeská vede po mostní konstrukci. Jednotka RSU bude umístěna na výložník SSZ č. 3 nacházející se na jihozápadní straně komunikace Korejská.

Propojení řadiče SSZ s RSU

K dispozici jsou volné a průchozí 4 silové vodiče.

Datová konektivita

MK (metalický kabel určený pro datové přenosy, kroucená dvoulinka)

| Číslo RSU lokality | Označení | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Bod 32 | Žabovřeská x Kníněčská | - |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o zvýšený sloup VO č. S-1536-021 nacházející se u silničního mostu přes ulici Žabovřeská. Antény RSU budou umístěny do nejvyšší možné výšky.

Napájení

RSU bude napájeno z napájecí sítě VO. Toto napájení však není dostupné 24 hod. denně (resp. ve dne, kdy je VO osvětlení vypnuté). Proto bude na této lokalitě kromě vlastní jednotky RSU umístěn také akumulátorový zdroj napájení. Tento zdroj, nacházející se u paty mechanické konstrukce (sloupu) v plechové zamykatelné skříni se „základní antivandal odolností“, s vlastní podstavou a dostatečným elektrickým krytím, zajistí napájení RSU po dobu, kdy nebude k dispozici napájení VO.

Datová konektivita

Připojení RSU bude zajištěno prostřednictvím veřejných mobilních sítí, a to v dedikované síti zadavatele s využitím separátní APN. SIM kartu a potřebné údaje pro nastavení poskytne zadavatel.

| Číslo RSU lokality | Označení | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Bod 33 | Porgesova - MÚK | - |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o portál ŘSD č. O31 nacházející se na silničním mostě, ev.č. 42-004 2, komunikace Porgesova.

Napájení

RSU bude napájeno z napájecího bodu portálu.

Datová konektivita

Připojení RSU bude zajištěno prostřednictvím veřejných mobilních sítí, a to v dedikované síti zadavatele s využitím separátní APN. SIM kartu a potřebné údaje pro nastavení poskytne zadavatel.

| Číslo RSU lokality | Označení | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Bod 34 | Porgesova - Lesná | - |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o portál ŘSD č. O10 + O28 nacházející se před tunelem na komunikaci Porgesova.

Napájení

RSU bude napájeno z napájecího bodu portálu.

Datová konektivita

Připojení RSU bude zajištěno prostřednictvím veřejných mobilních sítí, a to v dedikované síti zadavatele s využitím separátní APN. SIM kartu a potřebné údaje pro nastavení poskytne zadavatel.

| Číslo RSU lokality | Označení | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Bod 35 | Zvonařka x Dornych | - |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o standardní sloup VO č. S-1367-048 nacházející se u chodníku vedoucího ze severu k supermarketu LIDL.

Napájení

RSU bude napájeno z napájecí sítě VO. Toto napájení však není dostupné 24hod. denně (resp. ve dne, kdy je VO osvětlení vypnuté). Proto bude na této lokalitě kromě vlastní jednotky RSU umístěn také akumulátorový zdroj napájení. Tento zdroj, nacházející se u paty mechanické konstrukce (sloupu) v plechové zamykatelné skříni se „základní antivandal odolností“, s vlastní podstavou a dostatečným elektrickým krytím, zajistí napájení RSU po dobu, kdy nebude k dispozici napájení VO.

Datová konektivita

Připojení RSU bude zajištěno prostřednictvím veřejných mobilních sítí, a to v dedikované síti zadavatele s využitím separátní APN. SIM kartu a potřebné údaje pro nastavení poskytne zadavatel.

| Číslo RSU lokality | Označení | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Bod 36 | Ostravská x Řípská (rampa) | - |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o standardní sloup VO č. S-1714-110 nacházející se na směrovacím ostrůvku při výjezdu Ostravská – Bělohorská směr Zlín.

Napájení

RSU bude napájeno z napájecí sítě VO. Toto napájení však není dostupné 24hod. denně (resp. ve dne, kdy je VO osvětlení vypnuté). Proto bude na této lokalitě kromě vlastní jednotky RSU umístěn také akumulátorový zdroj napájení. Tento zdroj, nacházející se u paty mechanické konstrukce (sloupu) v plechové zamykatelné skříni se „základní antivandal odolností“, s vlastní podstavou a dostatečným elektrickým krytím, zajistí napájení RSU po dobu, kdy nebude k dispozici napájení VO.

Datová konektivita

Připojení RSU bude zajištěno prostřednictvím veřejných mobilních sítí, a to v dedikované síti zadavatele s využitím separátní APN. SIM kartu a potřebné údaje pro nastavení poskytne zadavatel.

| Číslo RSU lokality | Označení | Název Lokality | Typ řadiče SSZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Bod 37 | Bítešská x Jemelkova | - |

Umístění lokality v mapě + ortofotomapa

Základní popis

Jedná se o standardní sloup VO č. S-1696-095 nacházející se u portálu ŘSD č. P03. RSU bude umístěno na sloupu VO. Pokud by z nějakého dosud nepředpokládaného důvodu toto umístění nebylo možné, umístí se RSU na portál ŘSD s tím, že napájecí kabel bude k RSU přiveden z VO nadzemním vedením (převěsem).

Napájení

RSU bude napájeno z napájecí sítě VO. Toto napájení však není dostupné 24hod. denně (resp. ve dne, kdy je VO osvětlení vypnuté). Proto bude na této lokalitě kromě vlastní jednotky RSU umístěn také akumulátorový zdroj napájení. Tento zdroj, nacházející se u paty mechanické konstrukce (sloupu VO/portálu ŘSD) nebo na portálu ŘSD v plechové zamykatelné skříni se „základní antivandal odolností“, s vlastní podstavou a dostatečným elektrickým krytím, zajistí napájení RSU po dobu, kdy nebude k dispozici napájení VO.

Datová konektivita

Připojení RSU bude zajištěno prostřednictvím veřejných mobilních sítí, a to v dedikované síti zadavatele s využitím separátní APN. SIM kartu a potřebné údaje pro nastavení poskytne zadavatel.